## Slide 1: Encuentros de Formación en la Industria de Resources Primer Encuentro de Formación de Utilities: “Introducción al Sector Eléctrico”
24 de Marzo de 2014

## Slide 2: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 3: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 4: I. Introducción: Características principales de la electricidad
La electricidad es una forma de energía imprescindible en las sociedades desarrolladas y con infinidad de usos, debido a su:
  Gran versatilidad y controlabilidad
  Inmediatez en su utilización
  Limpieza en el punto de consumo (no genera residuos)
Principales características de la electricidad:
NO se puede almacenar en grandes cantidades (excepto en centrales de bombeo) y es necesario equilibrio entre generación y demanda:
  Predicción demanda
  Programación producción centrales de generación
Su suministro requiere necesariamente el uso de redes
Se producen pérdidas de electricidad en las redes
No se “encamina” se inyecta y se extrae de la red
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 5: I. Introducción: Evolución histórica
Origen
Aumento de
escala de los
Sistemas
Eléctricos
1870. Primera aplicación práctica: generadores individuales que alimentan la instalación eléctrica –lámparas de arco- de una única residencia
1882. Primer generador de Edison –movido por una turbina a vapor y situado en Manhattan- consiguió alimentar en corriente continua y a una tensión de 100V una carga múltiple de unas 400 lámparas de 80W en edificios de oficinas y residenciales de Wall Street.
Desarrollo
de sistemas
locales
Generación-
Distribución
Sistemas interconectados
Desarrollo de sistemas de control, monitorización y automatización del sistema eléctrico
Desarrollo comercial de centrales Nucleares de Fisión (1956 Calder Hall), de Centrales de Gas de Ciclo Combinado (80s) y de los Parques Eólicos (90s)
Empresas públicas o privadas verticalmente integradas
En los 90, comienzo liberalización del sector
Rápidamente el esquema de generación y distribución local es adoptado, exclusivamente con fines de iluminación, en numerosas comunidades urbanas y rurales por todo el mundo.
Sistemas aislados
Centros de generación próximos a los de consumo
Desarrollo
de la
Corriente
Alterna y de la
Red de Transporte
1883-84 Invención del transformador en Francia. Demostración de las ventajas de la corriente alterna (Nicola Tesla y George Westinghouse), que permite elevar la tensión para reducir las pérdidas y las caídas de tensión en el transporte a largas distancias
1891. Comienzo de la utilización industrial de la corriente alterna y de su transporte
Desarrollo de centros de generación alejados a los de consumo
Siglo XIX
Nuevas
tecnologías de
generación y
sistemas de control
Siglo XX
Siglo XXI
Nuevas
tecnologías de
generación,
Smart Grids…
Desarrollo comercial de las Centrales Solares Termoeléctricas y Fotovoltaicas
Desarrollo de Centrales de Carbón Limpio
Desarrollo comercial de Pilas de Combustible
Smart Grids
¿Desarrollo comercial de la Energía Nuclear de Fusión?
…

## Slide 6: I. Introducción: Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
Subestación
de Transporte
Subestación
de Distribución
Central Térmica de Generación
Parque Eólico
Red de Transporte
Red de Distribución
Consumo Industrial
Consumo Doméstico
Características de los Sistemas Eléctricos:
  De gran tamaño
  Dinámicos (equilibrio constante entre generación y demanda)
  Fallo de cualquier elemento puede provocar perturbaciones en todo el sistema
  Complejos
  Intensivos en capital y con periodos prolongados de recuperación de las inversiones
Centro de Control

## Slide 7: I. Introducción: Regulación tradicional y en competencia del Sector Eléctrico
La regulación tradicional es la correspondiente a un servicio público prestado en condiciones de monopolio:
  Garantía de la franquicia de suministro a la empresa eléctrica (típicamente verticalmente integrada)
  Regulación de los precios atendiendo normalmente a los costes incurridos en proporcionar el servicio
La motivación de la nueva regulación en competencia es:
  Tendencia liberalizadora de la economía
  Aumento efectivo del tamaño de los potenciales mercados relevantes por el aumento de las interconexiones
  Aparición de nuevas tecnologías de generación económicamente muy competitivas que posibilita nuevos entrantes
  Insatisfacción con el enfoque tradicional
Los fundamentos de la nueva regulación son:
  La existencia de un Mercado Mayorista
  La existencia de un Mercado Minorista (elegibilidad clientes)
  Acceso de Terceros a la Red
  Mecanismos e instituciones de coordinación de los mercados organizados (Regulador, Operador Mercado, Operador del Sistema, etc.)

## Slide 8: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 9
GENERACIÓN (Liberalizada)
Actividad intensamente competitiva
Mercado Mayorista
Mercados de gran escala
Competencia basada en costes
Mix generación diversificado
Régimen Especial y Régimen Ordinario
Tecnologías renovables y CCGT
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN (Regulada)
Monopolio natural
Actividad regulada
Acceso de terceros a la red
Eficiencia en costes crítica
Dificultad para construir nuevas instalaciones: rechazo social y trámites administrativos
COMERCIALIZACIÓN (Liberalizada)
Actividad competitiva
Mercado Minorista
Nuevas habilidades y servicios
Mercado Libre VS Tarifa Último Recurso
Competencia sector doméstico entre Tarifa Último Recurso (TUR) y comercialización libre→ no hay incentivo económico a pasar al mercado liberalizado
OPERACIÓN TÉCNICA SISTEMA
Red Eléctrica (REE) opera el sistema eléctrico español
Objetivo garantizando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico
Operación, previsión demanda gestión servicios de ajuste
OPERACIÓN ECONÓMICA
OMIE es Operador del Mercado Ibérico de Energía
Gestión del sistema de oferta de compra y venta de energía eléctrica y la realización de las liquidaciones y pagos y cobros correspondientes
REGULACIÓN
Comisión Nacional de la Energía (CNMC) ente regulador sistemas energéticos en España
Objetivo velar por la competencia efectiva y por la objetividad y transparencia de los sistemas energéticos
Funciones normativas, de propuesta e informe, ejecutivas, inspectoras, etc
    II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Principales actividades y agentes

## Slide 10: II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Generación
Los generadores transforman una fuente primaria de energía (agua, combustible fósil –carbón,
Gas, fuel-oil, uranio, viento, sol, biomasa, etc.) en energía eléctrica en las centrales eléctricas.
Existen diversas tecnologías de generación asociadas al tipo de combustible:
  Centrales Convencionales: hidráulicas, térmicas y nucleares
  Centrales Complementarias o alternativas: eólica, solar, biomasa, cogeneración, maremotriz, olas, etc.
Las distintas tecnologías de las centrales determinan:
  Costes de generación
  Funcionamiento: de base, punta, restricciones, etc.
  Precio de venta de la electricidad
La generación de electricidad es una actividad que se realiza en competencia. Requiere
inversiones elevadas y con periodos de amortización largos.
Los principales procesos de negocio son:
  Aprovisionamiento de combustible
  Operación y mantenimiento de la central
  Trading de Energía y Gestión de Riesgos
  Medición, facturación , cobros y gestión de la deuda

## Slide 11
    II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Generación: Evolución prevista potencia instalada y energía
Evolución Potencia Instalada
COBERTURA DE LA DEMANDA
POTENCIA INSTALADA

## Slide 12: II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Transporte y Operación Técnica del Sistema
La Red de Transporte es la red de muy alta tensión (> 220 kV) encargada de conectar los
grandes centros de producción (geográficamente muy dispersos) con los grandes núcleos
de demanda (ciudades y zonas industriales) así como de mantener la cohesión global en el
sistema eléctrico.
La Red de Transporte tiene una configuración muy mallada y consta de:
  Líneas (áreas y subterráneas)
  Subestaciones
  Elementos de control, protección y medida
El transporte de electricidad es una actividad regulada.
El Transportista es el propietario de la Red de Transporte:
  Prevé y desarrolla la expansión de la red
  Efectúa la operación técnica del sistema eléctrico
  Planifica y ejecuta su mantenimiento
El Operador del Sistema efectúa la operación técnica del sistema garantizando la seguridad
y la continuidad del sistema eléctrico.
Existen diferentes modelos de transporte según el grado de integración del Transportista con el
Operador del Sistema (TSO e ISO)

## Slide 13: II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Distribución
La Red de Distribución es la red de alta, media y baja tensión (< 220 kV) encargada de
conectar la Red de Transporte con la demanda.
La Red de Distribución consta de infinidad de instalaciones:
  Líneas (áreas y subterráneas)
  Subestaciones y centros de transformación
  Elementos de control, protección y medida
La distribución de electricidad es una actividad regulada: retribución y calidad.
La distribución es un monopolio natural: duplicar redes en un mismo territorio es ineficiente.
Las principales funciones de las distribuidoras son:
  Planificar la Red de Distribución
  Construir y mantener la red
  Operar la red
  Gestión comercial de clientes:
    Venta de energía a clientes finales (depende del entorno regulatorio)
    Medida y facturación
    Nuevos suministros
    Reclamaciones y quejas
    Gestión de la generación distribuida

## Slide 14: II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Comercialización en España
Los comercializadores de energía eléctrica son sociedades mercantiles que accediendo a las redes de transporte o distribución tienen como función la venta de energía eléctrica a los consumidores o a otros sujetos del sistema.
La comercialización de electricidad es una actividad que se realiza en competencia.
Es un negocio de márgenes reducidos, en el que las economías de escala son un factor de éxito clave.
Requisitos necesarios para realizar la actividad de comercialización:
  Acreditar Capacidad Legal: sociedades mercantiles debidamente inscritas en el registro correspondiente
  Acreditar Capacidad Técnica: cumplir los requisitos exigidos en los Procedimientos Operación Técnica
  Acreditar Capacidad Económica: presentar las garantías que resulten exigibles
El 1 de julio de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de tarifas eléctricas en el que coexisten, el Mercado Libre y una tarifa fijada por el Gobierno: la Tarifa de Último Recurso (TUR).
La TUR es el precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado.
Se configura como una tarifa refugio y está reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior 10 KW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos.
TUR (Tarifa Aditiva) = Costes Energía + Coste Red + Costes Permanentes

## Slide 15
    II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Comercialización : Esquema mercado libre
Mercado Libre
(Flujo Electricidad y Flujo Comercial)
Fuente: Comisión Nacional de la Energía

## Slide 16
Tarifa Último Recurso
(Flujo Electricidad y Flujo Comercial)
Fuente: Comisión Nacional de la Energía
España: desde el 1 de Julio de 2009…
Suministro de Último Recurso: Baja Tensión & P<10kW
22M Sum. 30% Consumo
    II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Comercialización : Esquema tarifa de último recurso

## Slide 17: II. La cadena de valor del Sector Eléctrico: Operación Económica del Sistema
La compra-venta de electricidad en el Mercado Mayorista se puede realizar mediante diferentes
mecanismos:
  Mercados Organizados (“Power Exchanges” o “Pool”)
  Contratación Bilateral (OTC)
  Subastas
La Gestión Económica del sistema incluye:
  Operación de los Mercados
  Realizar las comunicaciones derivadas de las operaciones de los mercados
  Realizar las liquidaciones
  Cooperar con otros mercados
  Realizar la supervisión de los resultados de mercado
El Operador del Mercado realiza la gestión económica del sistema.
El diseño de los mercados presenta una casuística muy variada en función de la regulación de cada país:
  Existencia de uno o varios Operadores de Mercado
  Propiedad pública o privada del Operador
  Pool mandatorio o no, etc.
  Desarrollo de mercados eléctricos regionales

## Slide 18
    I. Introducción: Sistema Eléctrico Español
    Tarifa Eléctrica
Coste de la energía
Transporte
Distribución
Gestión Comercial
Operador del Sistema y CNMC
Déficits años anteriores (intereses)
Primas al Régimen Especial
Otros costes (extrapeninsulaes, resíduos nucleares, gestión demanda…)
Margen comercialización
Costes Reales
Recaudación del mercado mayorista y el mercado regulado
Coste de la energía
Transporte
Distribución
Gestión Comercial
Operador del Sistema y CNMC
Déficits años anteriores (intereses)
Primas al Régimen Especial
Otros costes (extrapeninsulaes, resíduos nucleares, gestión demanda…)
Margen comercialización
DEFICIT
Mercado libre*
(que equipara precio a coste)
Mercado regulado
(que no casa ingresos y costes)
Tarifa de acceso
Tarifa de acceso
Precio de casación
Precio de casación

## Slide 19
    I. Introducción: Sistema Eléctrico Español
    Tarifa Eléctrica
CNMC
Costes con destino específico
Extrapeninsulares, CNMC, OS, OMEL, 2º PCCN, Moratoria N.
Tarifas de Acceso
Distribuidores
Comercializadores, Clientes, CUR
Primas / Complementos / Reactiva / Huecos / Repotenciación
Productores en Régimen Especial
Déficit
Empresas Eléctricas Obligadas a financiar
Entidades financieras
Actividades Reguladas
Distribuidores, Transportistas
Pagos por capacidad / Saldo Pérdidas/ Tránsitos / Interrumpibilidad
REE
1
2
3
5
4

## Slide 20: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 21: Dependencia energética Dependencia eléctrica
Dependencia energética en 2012
Evolución de la dependencia energética en España (2003 – 2012)
Fuente: Eurostat
Fuente: Eurostat
VS
La dependencia energética tiene en cuenta parámetros como el combustible que se usa en los automóviles y demás medios de transporte, por eso siempre es mucho más alta que la dependencia eléctrica.
Constantemente escuchamos en los medios de comunicación que la dependencia energética de España es muy elevada (entre el 70 y 75%). La afirmación es cierta, pero muchas veces se usa, intencionadamente, para generar confusión con una magnitud muy diferente, la dependencia eléctrica.

## Slide 22: Dependencia energética Dependencia eléctrica
VS
Veamos ahora cual ha sido la dependencia Eléctrica a lo largo de la última década:
Como se puede observar, el saldo neto es claramente exportador. España produce más electricidad de la que consume.

## Slide 23: Dependencia energética Dependencia eléctrica
VS
Capacidad de interconexión de España con sus principales vecinos:
Red de trasmisión eléctrica peninsular

## Slide 24: Consumo de electricidad
Echemos ahora un vistazo al consumo eléctrico durante la última década. ¿Le habrá afectado la crisis?
Tanto si echamos un vistazo al consumo de energía final como, sobre todo, analizando la caída del volumen diario de electricidad negociado en el mercado español, apreciamos que la crisis ha dejado su huella.
¿Se corresponderá la caída del consumo con una reducción, también, en la potencia instalada?

## Slide 25: Potencia instalada
Paradójicamente, la reducción del consumo no se ha visto acompañada de una reducción en la potencia instalada sino, más bien, todo lo contrario.
La cantidad de potencia instalada en energías no renovables ha sido sostenida por el fuerte crecimiento de la modalidad de ciclo combinado.
La cantidad de potencia instalada en energías renovables ha incrementado de manera constante pasando de menos de 40.000 MW a 60.000 MW en 10 años.
No Renovables
Renovables
Ciclo combinado
Eólica

## Slide 26: Mix de Producción Mix Potencia Instalada
Otra curiosidad es las diferencia entre la potencia que se instala y la energía eléctrica que finalmente produce cada tecnología. Como se aprecia en los siguientes gráficos:
1
1
1
3
3
2
2
El carbón y la energía nuclear, que suman un 18% de la potencia instalada, generan un 35% de la electricidad, ofreciendo un gran rendimiento.
Sin embargo, en el otro extremo, las centrales de ciclo combinado, pese a ser un 25% de la potencia, sólo suponen un 10% de la energía producida.
En un punto intermedio se encuentran las energías renovables, que tienen un peso ligeramente inferior en la producción eléctrica respecto a la cantidad de potencia instalada que poseen.
2
3
VS

## Slide 27: Impacto en la factura eléctrica
El precio de la subasta eléctrica, a lo largo de los últimos de 10 años, ha sufrido fluctuaciones que no son directamente relacionables al incremento de la potencia instalada de energías renovables o de la tecnología de ciclo combinado.
¿Qué habrá pasado entonces con los precios de la factura eléctrica que pagan consumidores finales e industrias?
Obsérvese que, comparados con nuestros vecinos europeos de similar tamaño, los precios del mercado mayorista están en la media.
Chart: Precio del kWh en periodo 2012S2
| Germany | Spain | France | Italy | Portugal | United Kingdom
Energy and supply | 0.0958 | 0.091 | 0.0581 | 0.1142 | 0.081 | 0.148
Fuente: Eurostats
Band DB : 1 000 kWh < Consumption < 2 500 kWh

## Slide 28
¿A qué se debe el alto precio de la factura española?
A pesar de que el precio del mercado mayorista se ha mantenido estable, el precio de la factura eléctrica en España se ha disparado en los últimos años, situándose en las primeras posiciones de nuestros vecinos europeos.
Chart: Precio del kWh en periodo 2012S2
| Germany | Spain | France | Italy | Portugal | United Kingdom
Energy and supply | 0.0958 | 0.091 | 0.0581 | 0.1142 | 0.081 | 0.148
Network costs | 0.0684 | 0.1068 | 0.0631 | 0.0298 | 0.0506 | 0.0393
Taxes and levies | 0.1285 | 0.0538 | 0.0436 | 0.0573 | 0.0964 | 0.0093
Band DB : 1 000 kWh < Consumption < 2 500 kWh
Fuente: Eurostats

## Slide 29: Impacto en la factura eléctrica
Al precio mayorista hay que añadir los costes regulados del sector eléctrico. Estos se han disparado en los últimos años gracias a la prima de las renovables y las anualidades del déficit (los intereses de financiación del déficit acumulado).
Lo peor es que la situación está descontrolada. Año a año el déficit se va sumando al montante total y en la actualidad se encuentra disparado, como muestra el gráfico a la derecha.
~1700%
¿Se os ocurre alguna solución para este problema?
El problema, en resumen, es que si cae la demanda por la crisis, la recaudación disminuye. Los costes, por otro lado, aumentan, pues si aumenta la proporción de energía renovable generada, aumentan las primas pagadas. Más costes y menos ingresos mantienen instalado al sistema en un déficit constante.

## Slide 30: Posibles soluciones al déficit tarifario
Aumentos en la tarifa eléctrica
Nuevos impuestos a la generación
Recortes en las retribuciones a la generación en "régimen especial" (ej. modificación de la cantidad máxima de horas con derecho a prima)
Racionalización y sinergias que reduzcan costes regulados
Cubrir una parte del déficit tarifario con aportaciones a cargo del Presupuesto del Estado. Algunos apuntaron la posibilidad de aplicar a su cobertura un nuevo impuesto aplicable a todos los hidrocarburos, de forma que las primas a las energías renovables y el logro de los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea lo soporten todos los consumidores de energía (por ejemplo, automovilista) y no sólo quienes consumen electricidad.
Bajar la remuneración a las centrales nucleares e hidráulicas, suficientemente amortizadas y cuyos costes de generación son muy inferiores a los precios del ‘pool’.
1
2
3
4
5
Notes: http://www.expansion.com/blogs/conthe/2013/04/29/sistema-electrico-y-deficit-tarifario.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/04/actualidad/1386155247_762860.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/17/actualidad/1392643763_449472.html?rel=rosEP
http://www.expansion.com/blogs/conthe/2012/03/21/el-deficit-tarifario-causas-y-soluciones.html
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/1104599-como-reducir-deficit-tarifa-cargarse-renovables-soluciones-para-sacar-17-300-millones-luz

## Slide 31: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 32: IV. Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
Nuevos elementos en la cadena de valor de la empesa de servicio público
¿los ofertarás, los poseerás, los venderás, los alquilarás?
¿Quién lo hará?
Ciudades Inteligentes
Hogares Inteligentes
Microgeneración
Transporte
Energía Verde

## Slide 33: IV. Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
Redes Inteligentes
Edificios/ Consumidores Inteligentes
Generación
Distribuida
Habilitadores
Tecnológico Clave
Cambios Clave
en la Cadena
de Valor
Reducción y Control de Emisiones
Más Granularidad: Más generadores de menor capacidad
Balances de energía en tiempo real
Virtualización de la producción
Sostenibilidad
Operación en tiempo real
Red física y de comunicaciones acopladas
Autogestionada
Estandarizada
Automatización de operaciones de campo
Consumidores-Productores
Más demanda de productos y servicios
Eficiencia Energética
Conciencia medio ambiental
Uso y emisiones en tiempo real
Elegibilidad y liberalización
Energías Renovables
Microgeneración
Pilas y almacenamiento
Smart Metering
Monitorización y sensores de red
Control distribuido
Smart Meters
Domótica
Dispositivos y aplicaciones inteligentes

## Slide 34: IV. Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico Español (Deficit Tarifario)
El déficit de tarifas es la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas integrales y tarifas de acceso (que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y competitivos, respectivamente) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías que según el Ordenamiento Jurídico están incluidos en las tarifas, etc.)
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Datos 2010

## Slide 35: IV. Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
Medida para paliar el Deficit Tarifario
Proyecto de Ley para detener la generación de déficit de tarifa eléctrico (14/09/2012)
Trata de hacer frente al problema más importante que tiene actualmente el sector eléctrico en España, lo que se conoce como déficit tarifario, que a diciembre de 2011 alcanzaba los 24.000 millones de euros. De no adoptar medidas, el déficit acumulado seguiría aumentando del orden de 5.000 millones de euros al año y en 2015 podría llegar a ser el doble del actual.
También incluye un impuesto uniforme a los ingresos por generación eléctrica, impuestos nucleares y un canon a la producción hidroeléctrica. Asimismo, se aplicará el llamado “céntimo verde” al gas natural para consumo y para generación eléctrica, así como al carbón y al fuel-oil y al gasóleo empleados para la generación de energía eléctrica.
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

## Slide 36: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 37: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 38: VI. Enlaces Material Formativo
Enlaces Material formativo de Accenture:
  High Performance Utility Model (HPUM): https://sites.accenture.com/groups/utilities/TopicPages/HPUM.aspx
  Knowledge Exchange:
  https://kx.accenture.com/Pages/default.aspx
  Smart:
  https://smart.accenture.com/Pages/Home.aspx
Enlaces Material formativo adicional:
  World Energy Council:
  http://www.worldenergy.org
  International Energy Regulation Network
  http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME
  European Energy Regulators (ERGEG)
  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME
  Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)
  http://www.iit.upcomillas.es

## Slide 39
¡Gracias por vuestra participación y atención…
… y no derrochéis la electricidad!

## Slide 40
Francisco Fernández Parra
Manager Resources
Accenture Spain

## Slide 41: Agenda del encuentro
    Introducción
      Características principales de la electricidad
      Evolución histórica
      Funcionamiento de los Sistemas Eléctricos
      Regulación tradicional y en competencia
    La cadena de valor del Sector Eléctrico:
      Generación
      Transporte y Operación Técnica del Sistema
      Distribución
      Comercialización
      Operación Económica del Sistema
    Introducción al caso español
    Retos y perspectivas de futuro del Sector Eléctrico
    Preguntas
    Enlaces Material formativo
    Anexo – Factura Eléctrica
Notes: ¿Qué significa “utility”?
“Utility” or “Public Utility” es una compañía (de propiedad pública o privada) que provee un servicio público/esencial (electricidad, gas, agua, otros) y que posee, opera y mantiene toda la infraestructura necesaria para poder proveer dicho servicio. Las utilities suelen estar reguladas por los gobiernos con el fin de controlar el ejercicio de poder de mercado, facilitar la competencia, promover las inversiones y la expansión del sistema, controlar la calidad del servicio, etc.
Un servicio básico como el agua, la electricidad o el gas o la compañía que provee dicho servicio. Estas compañías suelen estar reguladas por el gobierno.
Compañías encargadas de los servicios esenciales de agua, gas y electricidad.
Empresa que es propietaria o que opera instalaciones de generación, transporte o distribución de agua, gas o electricidad.

## Slide 42: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 43: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 44: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 45: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 46: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 47: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 48: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 49: VII. Anexo – Factura Eléctrica

## Slide 50
COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN
MC
BPO (Back-Office)
SI/AO
CORPORATIVO
IT
RRHH
FINANCE
PROCUREMENT
SSCC
SSTT
    III. Presencia de Accenture en Utilities españolas